Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

| Artykuł | Parametry | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| Drukarka 3D z 5-letnim wsparciem dydaktycznym | Parametry techniczne: Technologia: FDM Pole robocze: 210 x 210 x 210 mm, podświetlane Stół roboczy: Wymienny Obudowa drukarki: przezroczysta, zabudowana Podgląd wydruku: stacjonarny, zdalny (WIFI) Wyświetlacz: z polskim menu, dotykowy, kolorowy 2,4” Łączność: WIFI, USB, karta SD Kamera: Tak Obsługiwane typy plików: .STL, .OBJ wbudowany slicer Prędkość druku: szybka: 20-120 mm/s Średnica dyszy: 0,4 mm Temperatura druku: temperatura 180℃-260℃ Wysokość warstwy: 0,1 - 0,4 mm Obsługiwany filament: kompatybilny z drukarką: PLA (bezpieczny dla dzieci i młodzieży), ABS Obsługiwana średnica filamentu: 1,75 mm Wymiary drukarki: 385 x 380 x 425 mm Waga: lekka przenośna konstrukcja 7,5 kg Biblioteka projektów: online, 500 projektów w podziale na przedmioty szkolne zgodne z PP, zintegrowane z drukarką Oprogramowanie: TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA, Simplify3D Certyfikaty: CE, FCC, ROSH, REACH Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej i drukowanej 5-letni program wsparcia szkoły zawiera: materiały video i praktyczne instrukcje dla początkujących, filmy instruktażowe dla nauczycieli i uczniów z podstaw projektowania oraz obsługi drukarki , dostęp do specjalistycznej biblioteki modeli szkolnych, przygotowanych do prowadzenia zajęć ogólnych, z uczniami ze SPE, uczniami zdolnymi, dostęp do modeli i materiałów wspierających przygotowanie do zawodów, scenariusze prowadzenia zajęć ogólnych z drukiem 3D, wsparcie w realizacji 12 obszarów wykorzystania druku 3D w szkole, wsparcie w uruchomieniu i poprowadzeniu zajęć poza lekcyjnych - kółka zainteresowań z wykorzystaniem druku 3D, regularnie 1 raz w miesiącu konsultacje online z opiekunem merytorycznym, regularnie 1 raz w tygodniu nowe koncepcje zastosowania technologii 3D zgodnie z podstawą programową, webinary i certyfikowane szkolenia online. | 1 szt. |
| Filament do drukarki | • średnica 1,75mm • waga 1kg na szpuli • zalecany i pasujący do drukarki - niebieski - czerwony, - żółty | 3 szt. |
| Laptop do drukarki | Ekran TFT 15.6” LED Full-HD o rozdzielczości 1920x1080 (16:9), z powłoką matową, Wydajność/ Procesor Procesor uzyskujący wynik co najmniej 6200 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Chipset Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. Obudowa Dopuszczalne kolory – czarny wraz z odcieniami Pamięć RAM 8GB DDR4 Dysk twardy 256GB SSD Karta graficzna Zintegrowana Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki 2W stereo oraz cyfrowy mikrofon Połączenia i karty sieciowe Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN WLAN 802.11a/b/g/n/ac wraz z Bluetooth 5.0 Intel Wireless Wi-Fi Porty/złącza (wbudowane) 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x USB 2.0 2 x USB 3.2 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 1 x HDMI 1 x port zasilania 1 x złącze Kensington Klawiatura Pełnowymiarowa w układzie QWERTY Urządzenie wskazujące Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka Kamera Wbudowana. Parametry: HD 1280 x 720 rozdzielczość, 720p HD audio/video nagrywanie Bateria Litowo-jonowa 2-komorowa 36 Wh – czas pracy min. do 8 godzin według karty katalogowej producenta. Zasilacz Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 45W. Waga i wymiary Waga do 1900 g z baterią 364 x 239 x 20 mm (W x D x H). Bezpieczeństwo - Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. - Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. - Złącze typu Kensington Lock. Gwarancja Gwarancja producenta komputera min 24 miesiące System operacyjny Zainstalowana pełna, nieograniczona czasowo oraz legalna wersja systemu Microsoft Windows 10 w polskiej wersji językowej. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat Energy Efficiency Certification. | 1 szt. |
| Zestaw z mikrokontrole-rem | Zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, czujnikami i akcesoriami. Łączy się z innymi zestawami konstrukcyjnymi np. LEGO. Możliwość współpracy z drukarką 3D. Otwarty ekosystem ARDUINO. Obudowa metodyczna w języku polskim. Scenariusze lekcyjne, instrukcje i tutoriale, projekty interdyscyplinarne. Moduły elektroniczne, czujniki w zestawie: Oryginalny mikrokontroler Arduino Uno Nakładka rozszerzająca – Shield z wyświetlaczem OLED Złącza analogowe Złącza cyfrowe 10-pinowe złącze do serwomechanizmu Złącze czujnika odległości Wbudowaną diodę zasilania. Diody LED: czerwona, zielona, żółta, Buzzer (głośniczek), Czujnik światła, Czujnik odległości SHARP o wyjściu analogowym i zakresie pomiaru 5-25 cm, Czujnik temperatury, Przycisku/tact switch, Joystick, Czujnika obrotu z pokrętłem/potencjometr, Serwomechanizm typu micro z modułem posiadającym własny stabilizator napięcia oraz zintegrowanym złączem minimum 10-pinowym pasującym do rozszerzenia Akcesoria z zestawie: Podstawa konstrukcyjna (obszar roboczy) 12 plastikowych uchwytów do mocowania czujników i modułów na planszy oraz z klockami LEGO® Kabel USB do połączenia płytki z komputerem, Zestaw 10 kabelków, w dwóch zestawach kolorystycznych do łączenia modułów elektronicznych z programowalną płytką i rozszerzeniem, Adapter baterii AA, Kartonowe pudełko z plastikowym organizerem do porządkowania i przechowywania elementów zestawu, Zestaw 10 plansz dydaktycznych- kart pracy, tematycznych projektów dla uczniów do zrealizowania w formie nakładek na plastikową podstawę konstrukcyjną. | 4 szt. |
| Stacja lutownicza z gorącym powietrzem | Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 Wyposażona w wyświetlacz LCD i funkcję kalibracji powietrza. Parametry minimalne: • Moc lutownicy: 65W • Zakres temperatur lutownicy: 80-480°C • Moc nakładu powietrza: 800W • Zakres temperatur powietrza: 100-500°C • Przepływ powietrza 120 l/min | 1 szt. |
| Mikroport | transmisja cyfrowa: 2.4 GHz pasmo przenoszenia: 50Hz - 18 KHz modulacja: GFSK zakres pracy: 50 metrów wyjście audio: mini Jack 3,5 mm TRS poziom wyjściowy audio: -60 dBV wymagania dotyczące zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V | 2 szt. |
| Aparat fotograficzny | Przetwornik obrazu: CMOS Exmor RS® typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2 • Piksele: około 20,1 megapiksela • Obiektyw: ZEISS Vario-Sonnar® T* złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA) • Wartość F (maksymalna przysłona): F1,8 (szeroki kąt) – 2,8 (teleobiektyw) • Filtr ND: automatyczny / włączony (3 ustawienia) / wyłączony • Ogniskowa: f = 9,4–25,7 mm • Kat widzenia: 84° – 34° (24–70 mm) • Zakres ustawienia ostrości: AF (szeroki kąt: około 5 cm – nieskończoność, teleobiektyw: około 30 cm – nieskończoność) • Zoom optyczny: 2,7x • Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: około 5,8x / 10M: około 8,2x / 5,0M: około 11x / VGA: około 44x • Clear image zoom (FILM): 4K: 4,35x, HD: około 5,8x • Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: około 11x; 10M: około 16x; 5.0M: około 23x; VGA: około 44x • Zoom cyfrowy (FILMY): około 11 • Ekran: 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD • Regulacja kąta: Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270° • Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu: 5.3x, 10.7x • Panel dotykowy: tak • Procesor obrazu: tak • Steadyshot (ZDJĘCIE): optyka • Stadyshot (FILM): tak (optyczny z kompensacją elektroniczną, kompensacja przechyłu) • Sposób nastawiania ostrości: szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu) • Tryb ostrości: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny • Strefa wyznaczania ostrości: Szeroki (315 pól (AF z wykrywaniem fazy) / 425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy (mały/średni/duży), rozszerzany elastyczny punktowy, śledzenie (szerokie, strefa, środek, elastyczne punktowe (mały/średni/duży), rozszerzane elastyczne punktowe) • Śledzenie obiektów: tak • Eye AF: [Fotografie] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę, [Filmy] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) • Tryb pomiaru światła: Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar • Kompensacja ekspozycji: +/-3,0 EV, co 1/3 EV • Czułość ISO (FOTOGRAFIA): Automatyczna (ISO 100–12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozszerzeniem do ISO 64/80), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100–12 800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600 • Czułość ISO (FILMY): Automatyczna: (poziom ISO 125 – poziom ISO 12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 • Tryb balansu bieli: Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówka (ciepła biel), świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), świetlówka Światło dzienne, lampa błyskowa, automatyczny tryb podwodny, temperatura barwowa / filtr barwny, własny • Mikrokorekty balansu bieli: Tak (od G7 do M7, 57 stopni) (od A7 do B7, 29 stopni) • Czas otwarcia migawki: Inteligentna automatyka (4" – 1/2000), automatyka programowa (30" – 1/2000), ręczny (B, 30" – 1/2000), preselekcja przysłony (30" – 1/2000), preselekcja czasu migawki (30" – 1/2000)4 • Migawka sterowana elektronicznie: Inteligentna automatyka (4" – 1/32 000), automatyka programowa (30" – 1/32 000), ręczny (30" – 1/32 000), preselekcja przysłony (30" – 1/32 000), preselekcja czasu migawki (30" – 1/32 000) • Przysłona: Inteligentna automatyka (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / automatyka programowa (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / ręczny (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / preselekcja czasu migawki (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / preselekcja przysłony (F1.8–F11 (szeroki kąt)) • Weryfikacja obrazu: Kontrast, nasycenie, ostrość, strefa twórcza, przestrzeń barw (sRGB / Adobe RGB), jakość (RAW / RAW i JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa) / JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa) • Redukcja szumów: Przy długich czasach ekspozycji: włączanie/wyłączanie, dostępna przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1/3 s; przy dużych czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona, wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna, ISO 100–25 600 • Funkcje zakresu dynamicznego: Wyłączone, DRO (automatyka/poziom 1–5), automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV) • Funkcje zakresu dynamicznego: Wyłączone, DRO (automatyka/poziom 1–5), automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV) • Tryb fotografowania: Automatyczny (inteligentna automatyka), automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, MR (przywołanie pamięci) [3 zestawy w korpusie / 4 zestawy na karcie pamięci], tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji); Filmy: automatyczny (inteligentna automatyka), tryb HFR (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybór sceny) • Tryby tematyczne: Portret, sport, makro, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, jedzenie, fajerwerki, duża czułość • Liczba zdjęć seryjnych: Tryb ciągły Hi: około 24 kl./s, tryb ciągły Mid: około 10 kl./s, tryb ciągły Low: około 3,0 kl./s • Samowyzwalacz: 10 s / 5 s / 2 s / sekwencja 3 lub 5 zdjęć z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia z bracketingiem z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s • Tryb zapisu: Pojedynczy, ciągły, samowyzwalacz, samowyzwalacz (ciągły), bracketing (ciągły, pojedynczy, balans bieli, DRO) | 1 szt. |
| Statyw do aparatu | ·Zastosowanie Foto, Video 3D · Pasmo:1/4" (6.4 mm) · Dodatkowa funkcja:Levelingdevice · Głowica statywu: 3D: 3-Way Head · Maksymalne obciążenie: 500 g · Materiał: Aluminium · Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany) · Gumowe stopki ·Maks. grubość profilu: 16,8 mm · Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm · Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna · Waga: 520 g | 1 szt. |
| Mikrofon kierunkowy | Zintegrowany uchwyt tłumika Kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS. filtr dolnoprzepustowy 200 Hz i przełącznik poziomu dźwięku + 10 dB Gniazdo słuchawkowe pozwalające monitorować dźwięk podczas nagrywania. Dodatkowe wejście mikrofonowe 3,5 mm umożliwiające podłączenie kolejnego mikrofonu do aparatu/kamery. | 1 szt. |
| Gimbal do aparatu fotograficznego | Przetestowany udźwig: 3,0 kg • Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s • Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214° • Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz • Moc nadajnika: < 8 dBm • Temperatura pracy: -20° do 45° C • Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C) • Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C • Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C • Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy • Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu) • Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g | 1 szt. |
| Zestaw oświetleniowy:lampa ze statywem i żarówką | zestaw oświetleniowy, w skład którego wchodzi oprawa oświetleniowa światła stałego o wymiarach minimum 40x40cm, żarówka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz statyw studyjny. Lekki, studyjno-plenerowy, trzysekcyjny statyw oświetleniowy. Maksymalna wysokość 230cm, wysokość robocza 2200 cm, wygodne zaciski sekcji, głowica studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4". | 1 szt. |
| Mikroskop elektroniczny | Mikroskop LCD do codziennego użytku w pracowni biologicznej. Zasilany sieciowo. Wyposażony w podwójny system oświetlenia: światło naturalne i oświetlenie LED. Powiększenie do 1600 razy. Wyświetlacz LCD o przekątnej 3,6" pozwala na obserwację równocześnie przez kilka osób, komfortowo i dobrym kontrastem obrazu. Pamięć wewnętrzna 128 MB, można ją rozszerzać umieszczając kartę SD (brak w zestawie). Okular 10x, 16x. Obiektywy: 4x 10x 40x. Powiększenie 40x, 100x, 400x; 64x, 160x, 640x. W zestawie: • pokrowiec • pęseta • pipeta • 4 odczynniki • zestaw 5 preparatów + 5 pustych szkiełek • zasilacz z kablem o dł. 180 cm • kabel USB o dł. 150 cm • wym. modułu z ekranem 15 x 8 cm • wym. mikroskopu 15 x 16 x 31 cm • walizka o wym. 40 x 26 x 16 cm | 1 szt. |
| Teleskop | • Tubus teleskopu • Okular 4 mm • Okular 12,5 mm • Okular 20 mm • Okular odwracający o powiększeniu 1,5 raza • Soczewka Barlowa o powiększeniu 3 razy • Lustro diagonalne 90° • Szukacz 5x24 • Aluminiowy statyw z półką narzędziową • Futerał z tworzywa sztucznego • Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne: • Konstrukcja optyczna: refraktor achromatyczny • Materiał układu optycznego: szkło optyczne • Powłoka układu optycznego: przeciwodblaskowa • Apertura: 60 mm • Ogniskowa: 700 mm • Maksymalne powiększenie, x: 120 • Liczba przysłony: f/11,6 • Próg rozdzielczości w sekundach kątowych: 11,6 • Ograniczenie wielkości gwiazdowej: 10,99 • Okulary: 4 mm (175 razy), 12,5 (56 razy), 20 mm (35 razy), okular odwracający o powiększeniu 1,5 raza • Średnica okularu: 0,965 • Szukacz: 5x24, optyczna • Statyw: aluminiowy • Wysokość statywu (regulowana): 600–1000 mm | 1 szt. |
| Green Screen mobilny w obudowie | Wymiary (rozwinięty): 148 x 180 cm • Wymiary (zwinięty): 164,5 x 10,5 x 11,5 cm • Waga: 9,3 kg • Materiał: 100% poliester | 1 szt. |
| Wirtualne laboratorium przedmiotowe (8 szt.) 5-letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji | Parametry techniczne: Ośmiordzeniowy procesor Soczewka asferyczna 100 stopni FOV Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu Min.5,5-calowy szybki wyświetlacz o rozdzielczości min.2560 x 1440 Min. 3 GB DDR RAM i min.32 GB wewnętrznej pamięci masowej Do min.4 godzin pracy na jednej baterii Zintegrowane podwójne głośniki Możliwość zakładania na okulary korekcyjne Etui umożliwiające ładowanie urządzeń nawet wtedy, gdy jest zamknięte i zablokowane. Zintegrowany hub ładujący USB wraz z aktywnymi wentylatorami chłodzącymi Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh Zintegrowane podwójne głośniki Możliwość podpięcia przewodowego kontrolera ręcznego do okularów przez złącze USB Kontrolery kompatybilne z okularami Dostęp do min.14 modułów przedmiotowych z dziedzin np.: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Matematyka, Sztuka, Muzyka, Religia, WF, Technologia, Umiejętność czytania i pisania, nauka języków, Edukacja społeczna i obywatelska, Dramat, teatr i sztuki sceniczne Darmowe szkolenia Gwarancja min.24 miesiące | 1 szt. |
| Zestaw konstrukcyjny Georello | 4 rozmiary napędu, kolumny, osie, łączniki, uniwersalne połączenia, łańcuchy, białe perforowane podstawy Zestaw 165 elementowy oraz instrukcja. |  |